一、总体要求

1、项目概况：采购全数字CO2气体保护焊机和配套设备及安装调试培训服务共两套，用于匹配FAUNC M-10iA/12型工业机器人，实现工业机器人自动化弧焊，满足我校汽车制造与检修专业开设工业机器人焊接技术实训课程的需求。

2、项目名称：2016年广州市中等职业学校专业建设经费（穗教职成【2016】30号）-汽车制造与检修专业-完善工业机器人实训室的教学设备

3、本次采购预算金额为：人民币 11万元。投标价不得超出该限价，否则视为无效投标。

4、资金来源： 广州市财政

5、本次采购范围包括：全数字CO2气体保护焊机、弧焊枪、除尘设备、防弧光挡板，以及设备安装、调试、培训服务。

6、投标人应响应并承诺下列要求：

- 投标人所提供的设备必须是未使用过的全新产品，卖方需随设备装箱提供制造厂的设备检验、测试报告、设备检验合格证书、质量保证书和保修书等证明文件。

- 招标文件中带“★”的条款为本次采购的实质性条款，投标人必须满足或响应，若无法完全满足，将会被认定为无效投标。

- 投标人须在投标文件中填写/应答技术规格参数，当投标文件中技术参数与招标文件中技术参数有偏差时，须在“偏差”栏内如实注明是“正偏差”或“负偏差”，“正偏差”指投标设备的技术参数优于招标文件中要求，“负偏差”指投标设备的技术参数低于招标文件中要求。投标文件中的技术参数、功能或其它内容优于《用户需求书》要求的不视作负偏离，不构成无效投标条件，但投标人必须对这种优于《用户需求书》要求的情况单独作出说明。

- 投标人必须确保设备及所有配套件的完整性和可靠性。对于招标文件没有列出，而对该设备的正常运行和维护必不可少的部件、配件等，投标人有责任给予补充。

二、货物名称、数量及技术参数要求

| 设备名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 全数字化CO2气体保护焊机 | ★1.控制方式：全数字化； 2.输入电压：3相380V AC ±25%； 3.输入频率：30~80Hz； 4.输入容量：13.5KVA； 5.定额开路电压：63.7V； 6.额定输出电流范围：30A~400A； 7.额定输出电压范围：12~38V； ★8.额定暂载率：300A@100%@40°C； 9.焊接方法：CO2/MAG/MMA实心焊丝，药芯焊丝，电焊条； 10.焊丝直径：￠0.8/1.0/1.2mm； 11.焊接时序：无收弧、有收弧、反复收弧、点焊； 12.焊机参数专家库程序：≥10组； 13.电弧特性：-5~+5； ★14.工业机器人通讯接口：（CAN及衍生协议),可定制更多的焊接工艺与软件升级,能与FANUC M10iA/12型工业机器人通讯； 15.预置通讯接口：有； 16.冷却方式：智能风冷； 17.送丝速度：1.4~24m/min； 18.防护等级：IP23S； 19.主机环境：-35°C~+50°C； 20.体积：约300x480x620mm； 21.重量：约48kg； 22.其他：带送丝机构； ★23.投标人需提供配套设备的课程解决方案、弧焊焊接技术人才培养方案，配套相关设备的技术资料和培训资料。 | 台 | 2 |
| 除尘设备 | 1.含适用于两个工位同时使用的焊烟净化器； 2. 含有两条吸气臂，柔性臂可以任意悬停到工作位置； 3. 三层过滤，焊烟完全过滤掉，达到环保要求； 4. 活性炭高效过滤，用于除去有毒气体； 5. 高效风机吸力强劲； 6.电压：380V； 7.功率：2.2KW； 8.机械臂：360度自由悬停； 9.风量范围：3000~4200m3/h； 10.过滤面积：≥16㎡； 11.过滤精度：＞99.9%； 12.过滤方式:高效阻燃纸； 13.噪音：≤65dB（A)； 14.重量：约120kg； 15.设备尺寸：约700x800x1100mm。 | 套 | 1 |
| 焊枪 | 能承受最大焊接电流300A； 焊枪长度约1m； 配套相应的夹枪机构。 | 套 | 2 |
| 防弧光挡板 | 具备阻挡电弧光功能，防止作业时人眼被弧光伤害； 2.尺寸：约1.5mx1.5m。 | 套 | 2 |

- 包装、保险及发运、保管要求

- 设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由投标人承担。

- 中标人负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由中标人负责，直至项目安装、验收完毕。

- 货物在系统安装调试验收合格前的保险由中标人负责，中标人负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由中标人负责。

- 保修期及售后服务要求

- 保修期为3年,保修期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修保养服务。

- 保修期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则保修期重新计算。

- 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- 安装、调试与验收

- 中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

- 付款方式

由采购人按下列程序付款：

- 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调收试完成并验合格后5个工作日内，支付合同总价的100%。

- 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。